## Slide 1: ТЕМА: «Калибры и их применение»

## Slide 2
При массовом производстве изделий, когда на заводе ежедневно вынуждены измерять детали по одному и тому же размеру, широко применяются инструменты жесткой конструкции - предельные калибры.
Калибрами называются жесткие средства контроля, применяемые для определения годности размеров деталей машин.
Калибры бывают: гладкие, конусные, резьбовые.

## Slide 3: Гладкие калибры Гладкими калибрами являются:
пробки для контроля отверстий;
скобы для контроля валов.

## Slide 4
Калибры не имеют отсчетных устройств для определения размеров, с их помощью можно только установить, выполнен ли действительный размер детали в пределах допуска или нет.
Предельными эти калибры называются потому, что ими контролируют годность наибольшего и наименьшего предельных размеров измеряемой поверхности детали.

## Slide 5: Калибры разделяют на проходной ПР и непроходной НЕ.
Проходным калибром - пробкой ПР контролируют в отверстии наименьший предельный размер D min.
Непроходным калибром - пробкой НЕ контролируют наибольший предельный размер D max.
Проходным калибром - скобой ПР контролируют наибольший предельный размер D max.
Непроходным калибром - скобой контролируют наименьший предельный размер Dmin.

## Slide 6
Проходной калибр должен проходить в измеряемое отверстие (через измеряемый вал), а непроходной не проходить в измеряемое отверстие (через измеряемый вал) под действием собственного веса.

## Slide 7
По технологическому назначению калибры подразделяются на:
- рабочие калибры Р-ПР; Р-НЕ, рабочими калибрами пользуются рабочие и контролеры;
- приемные калибры П-ПР; П-НЕ, приемными калибрами пользуется заказчик;
- контрольные калибры К-ПР; К-НЕ, контрольные калибры служат для проведения поверок рабочих и приемных калибров.
Чтобы исключить случаи необоснованного забракования контролером деталей у рабочего, рабочим выдаются новые калибры, а контролерам бывшие в эксплуатации.

## Slide 8: Разновидности калибров Различают гладкие калибры:
- скобы листовые двухсторонние, несложны в изготовлении, но менее удобны и требуют больше времени при проверке деталей, чем скобы двухразмерные односторонние;

## Slide 9
скобы двухразмерные односторонние, проходная часть измерительной поверхности односторонних скоб делается длиннее, чем непроходная и обе поверхности разделяются канавкой;
скобы нерегулируемые;

## Slide 10
- скобы регулируемые, необходимый размер устанавливают по блокам КМД (концевые меры длины);
- пробки двухсторонние, непроходная сторона пробки делается укороченной на 1/3 длины проходной вставки;

## Slide 11
- пробки односторонние, оба размера расположены с одной стороны (уступом).
- пробки двухсторонние с насадками;
- пробки листовые двухсторонние и т. д.

## Slide 12
Иногда непроходную часть пробки делают неполной по окружности, как показано на рисунке (разрез А-А). Это дает возможность более точно контролировать диаметр отверстия, особенно, при наличии овальности.
Для контроля отверстий диаметром от 100 мм до 160 мм применяют неполные штампованные или фрезерованные пробки.

## Slide 13
Для контроля отклонений размеров отверстий большого диаметра (250 мм -1000 мм) применяют пробки-штихмасы, имеющие по концам сферические точно доведенные поверхности.
Штихмасы изготовляют отдельно для проходного и непроходного размеров.

## Slide 14: Маркировка калибров
Все калибры имеют маркировку.
На калибрах указываются номинальные размеры контролируемой детали, посадка и класс точности контролируемой детали.
Цифровые величины предельных отклонений контролируемой детали указываются в миниметрах (мм).

## Slide 15
Например: обозначение на калибре - пробке О ПР 50Н8 НЕ+0,039, где О - величина предельного отклонения у проходной стороны, ПР - проходная сторона, 50 -номинальный размер контролируемой детали, Н - расположение поля допуска, 8 - квалитет точности (величина поля допуска), НЕ -непроходная сторона, + 0,039 - величина предельного отклонения у непроходной стороны.

## Slide 16: Измерение гладкими калибрами
Внимание:
Калибр должен входить в проверяемую деталь под собственным весом или при небольшом усилии.
При проверке деталей калибрами запрещено:
прилагать значительное усилие при наложении скобы на вал и при введение пробки в отверстие;
проверять вращающие детали на станке;
проверять валы скобой, если ее роняли на пол (она могла деформироваться изменить размер).
Изучите чертеж детали и контролируемые размеры. Выберите гладкий калибр.
Произведите наружный осмотр измерительных поверхностей гладкого калибра. На них не должно быть следов коррозии, забоин, царапин и других наружных дефектов влияющих на точность измерения.
Если Вы обнаружили какие-либо неисправности, сообщите об этом инструктору.
Пользоваться неисправным инструментом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

## Slide 17: Контроль диаметра вала при помощи калибра-скобы Произведите контроль в следующей последовательности:
- правой рукой возьмите двухстороннюю калибр-скобу за непроходную сторону НЕ и придерживая скобу, легким движением руки опустите проходную часть на вал так, чтобы скоба скользя проходила вниз под действием собственного веса;
- снимите проходную скобу, поверните калибр-скобу, возьмите за проходную сторону ПР и опустите непроходную
частью скобы на вал.
Деталь считается годной, если проходная скоба ПР проходит на деталь (вал) под собственным весом, а непроходная скоба НЕ не находит на деталь (вал).

## Slide 18
Контроль размера отверстия при помощи калибра-пробки Произведите контроль в следующей последовательности:
- возьмите правой рукой калибр-пробку за его стержень и проходную пробку ПР как бы ввинтите в отверстие и вывинтите при съеме без особых усилий;
Диаметр отверстия считается годным, если проходная пробка ПР проходит в отверстие, а непроходная пробка НЕ не проходит.
Проходная пробка ПР должна проходить в отверстие.
- повторите те же движения непроходной пробкой НЕ.
Непроходная пробка НЕ не должна проходить в отверстие.

## Slide 19: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Прочитать тему и сделать конспект.
Ответить на вопросы.
Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные.
1. Гладкие калибры предназначены для:
а) измерения линейных размеров;
б) измерения глубины отверстия;
в) определения годности размеров детали.
2. Гладкими калибрами контролируются:
а) номинальный размер;
б) наименьший предельный размер;
в) наибольший предельный размер.

## Slide 20
3. В маркировке на калибре-пробке цифрой 30 обозначен:
а) номинальный размер, контролируемого отверстия;
б) действительный размер контролируемого отверстия;
в) наименьший предельный размер контролируемого отверстия
4. Калибром-пробкой, представленным на рисунке, контролируется наибольший предельный размер отверстия:
а)+ 0,021 мм;
б) 30,021мм;
в) 30 мм.
5. Калибром-скобой контролируется:
а) диаметр вала;
б) диаметр отверстия;
в) то и другое.

## Slide 21
6. Величина предельного отклонения у проходной стороны, представленного на рисунке калибра-скобы, равна:
а) 30;
б) 0;
в) -0,013.
7. Калибром-скобой, представленным на рисунке, контролируется наименьший предельный размер вала:
а) 30 мм;
б) 29,987;
в) -0,013.