## Slide 1
Вытягивание тяг
Тяги- это профилированные полосы, выполненные из штукатурного раствора с помощью шаблонов, путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения.
С помощью тяг оформляют внутренние помещения и фасады – карнизы, пояски, наличники, розетки, эллипсы, колонны, арки, кессоны.

## Slide 2
Каждая тяга состоит из одного или нескольких архитектурных обломов.
Обломы бывают прямолинейные и криволинейные.
Тяги выполняют:
по ранее оштукатуренным стенам и потолкам;
из различного вида растворов:
известковых,
известково-гипсовых,
цементных,
цементно-известковых.

## Slide 3
Технологический процесс вытягивание тяг представляет собой следующие операции:
Разметка поверхности и установка правил
Приготовление раствора
Нанесение намета и тяги шаблоном
Процеживание раствора и просеивание гипса или цемента для отделочного слоя
Отделка шаблоном
Снятие правила и зачистка тяг
Разделка углов.